## Załącznik nr 5

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.  Warunki organizacyjne.

- Sprzęt, którym dysponuje ZDP jest do wglądu na poszczególnych obwodach drogowych.

- Wykonawca przed sezonem zimowym po uzgodnieniu z właściwym kierownikiem obwodu drogowego zamontuje potrzebne wyposażenie  do środków transportu (pługi).

- Wykonawca zapozna się w ZDP  z planem zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy, a w szczególności ze standardami, wykazem dróg objętych odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości..

- Wykonawca wykona usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg sprzętem, środkami transportu , którymi będzie dysponował lub udostępnionymi przez ZDP.

- Praca środka transportu, sprzętu nastąpi nie później niż w ciągu 1 godz od wydania telefonicznej dyspozycji  ze strony zamawiającego.

- Zamawiający wydaje dyspozycje telefonicznie (informacja ustna lub sms). W przypadku nie odbierania telefonu przez Wykonawcę czas reakcji będzie naliczany od próby wykonania pierwszego połączenia przez Zamawiającego.

- Praca sprzętu, środka transportu odbywać się będzie na drogach w miarę zaistniałych   potrzeb.

- Zamawiający ma prawo skrócić lub ograniczyć planowany zakres i czas realizacji zadania jak również zrezygnować całkowicie z wynajmu niektórych środków transportu i sprzętu ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.

- Zamawiający może przerwać czas pracy sprzętu, środka transportu w zależności od warunków atmosferycznych.

- W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej, wykonawca zabezpieczy odpowiednią obsadę kierowców, operatorów gwarantującą całodobową pracę sprzętu.

- Wykonawca podstawia do pracy środki transportowe, sprzęt  zaopatrzone w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia  je we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia łączności telefonicznej z kierownikami obwodów drogowych oraz osobami dyżurującymi. Kierowca, operator sprzętu  powinien posiadać własny telefon komórkowy.

- Po  odwołaniu akcji przez zamawiającego, wykonawca przekaże kierownikowi właściwego obwodu drogowego protokołem zdawczo-odbiorczym  udostępnione pługi w stanie nie gorszym niż przyjęte.

- W przypadku awarii środków transportu lub sprzętu Wykonawca jest zobowiązany  do podstawienia sprawnego środka transportu lub sprzętu  w ciągu 8 godz.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kilkakrotnego wzywania Wykonawcy w ciągu doby.

II. Warunki techniczne.

- Wykonawca w czasie pracy:

- obserwuje efekty pracy sprzętu roboczego,

- zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się na drodze,

- przestrzega zasad Kodeksu Drogowego,

- zapewnia bezpieczeństwo swoim pracownikom.

2.  Wykonawca  przed rozpoczęciem sezonu zimowego przeszkoli swoich pracowników w zakresie technologii pracy i obsługi sprzętu oraz warunków bhp przy robotach zimowego   utrzymania dróg.

3. Wykonawca  zaopatrzy środki transportu, sprzęt w ostrzegawczy sygnał świetlny    błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym oraz w liny holownicze, łańcuchy na koła i materiały eksploatacyjne.

4. Nośniki pługów podczas wykonywania usług będą  obciążone  min. 70%

maksymalnej ładowności pojazdów.

5. Piaskarki powinny mieć napęd z silnika spalinowego sterowanego z kabiny

Kierowcy.

6. Pługi powinny być wyposażone w lemiesze z bardzo twardej stali i właściwie oznaczone  tzn. skrajnie wystające poza obrys pojazdu, winny posiadać naprzemiennie biało-czerwone pasy  pod  kątem 450.

7. Zamawiający zastrzega sobie bezwzględne prawo do zmiany lokalizacji wykonania

usług w obrębie całego powiatu, niezależnie od tego dla jakiego obwodu jest

zawarta umowa.

III. Warunki ekonomiczne.

- Dokumentami potwierdzającymi realizację  zadania będą dziennik pracy, raporty pracy, karty drogowe  stwierdzające jakość i ilość wykonanej pracy, potwierdzone przez upoważnionego pracownika zamawiającego.

- Wykonawca pokrywa we własnym zakresie koszty  przystosowania, montażu , demontażu  powierzonego i własnego sprzętu .

- Koszt remontu i konserwacji bieżącej i posezonowej pobranego od zamawiającego sprzętu pokrywa wykonawca usługi.

- Wykonawca w terminie do 15.05.2022r, zobowiązany jest do zwrotu udostępnionego przez ZDP  sprzętu (pługi, piaskarki).

- W przypadku nie zwrócenia   sprzętu w terminie określonym w pkt. 4 , zamawiający   naliczy kary umowne.

- Zamawiający poniesie opłaty wg. faktycznie przepracowanego czasu  sprzętu, środka transportu  (godz. km).

- Dojazdy do miejsca wykonywania usługi nie będą podlegały zapłacie.

- Rozbrylenie mieszanki na kratkach w czasie załadunku należy do obowiązków Wykonawcy.

- Czynności sprzętu po załadunku piaskarki materiałami uszarstniającymi  (rozpylenie na sitach, korekta rozmieszczenia)  wchodzą w zakres obsługi piaskarki  i objęte są ceną wynagrodzenia podstawowego.